## Slide 1
PIC_HARNESS_RESEARCH · 组会调研
面向光子芯片智能设计的
国内外研究现状与
技术路线分析
DAS 光电混合集成 · 光子人工智能计算 · Agentic PIC Design
汇报人：林子涵｜纤维光学与生物光子学课题组｜2026 年 9 月 29 日（证据增强版）
Notes: 开场说明：本次为三个目标的调研汇报，重点深入 Agentic PIC Design；后半部分提出个人倾向供组内讨论，尚未确定正式课题。

## Slide 2
三个研究目标：对象不同，可能交叉
物理系统、计算硬件与设计方法分别建立证据链
来源：项目 README；TASK-007 正式调研报告 §1
Notes: DAS 关注分布式感知系统的光电集成；光子 AI 关注光学硬件承担推理运算；Agentic PIC 关注智能设计方法与专业工具协同。三者并列，不是既定实施阶段。

## Slide 3
从论文进展走向可讨论的研究问题
既看技术方法，也看实际验证与边界
来源：TASK-007 正式调研报告 §方法；全文证据审计
Notes: 本轮是结构化范围综述，不是穷尽式系统综述。依次核对研究对象、代表工作、原文证据，再归纳待研究问题；作者主张、本项目核验与未知项分开表述。

## Slide 4
DAS：从光纤后向散射恢复沿线扰动
发射、传感、相干接收与解调是一条完整信号链
依据：TASK-007 正式调研报告 §DAS 原理；Jin 等 2024/2026
Notes: 窄线宽光经调制形成探测光进入传感光纤。扰动改变沿线 Rayleigh 后向散射，回波与本振在相干接收端转换为电信号，采集与 DSP 解调得到距离和振动。箭头分别表示发射与返回路径。

## Slide 5
Jin 2024：SOI 芯片进入真实 DAS 收发链路
片上 MZM、偏振处理、相干混合与探测；片外模块另列
根据 Jin 等（2024）Fig. 1(b)/3/5/6 改绘；doi:10.1364/PRJ.512298
Notes: 图依据 Jin 2024 Fig. 1(b) 和 Fig. 3 改绘，不是论文原图。Fig. 5：12.1 km、100 Hz PZT、0.819 m gauge length 下为 1.14 m 与 59 pε/√Hz；Fig. 6：49.0 km、4.01 m gauge length 下为 3.78 m 与 81 pε/√Hz。均为作者报告。窄线宽激光、EDFA、环行器、AWG、TIA、DAQ 和 DSP 仍片外；论文原始数据未公开。Sandmann 2023 Fig. 2/5 另展示通信 IC-TROSA 复用于 20 km 后 200 Hz 声学实验，是不同路线，不能用指标直接比较。

## Slide 6
Cheng 2023：四微环结构针对 DAS 发射脉冲
原论文 Fig. 1 显示耦合微环、透射谱与脉冲响应
结构
4 个 10 µm 微环 + PIN 注入；通带与带外抑制
器件
动态 ER 68 dB；3.60 mW；上升/下降 6.54/0.40 ns
系统边界
2 km DAS 为 EOM 子模块替换；激光/EDFA/接收仍片外
Cheng 等（2023），Nature Communications，Fig. 1(a–f) 原图；CC BY 4.0。
doi:10.1038/s41467-023-43244-9；Fig. 1/2/4/5 · Sources: doi:10.1038/s41467-023-43244-9；Fig. 1/2/4/5
6/20
Notes: Fig. 1(a) 是四微环结构，(d) 是不同 DC 偏压的原始透射谱，(f) 是脉冲响应。Fig. 2(a) 静态 71 dB、Fig. 2(c) self-heterodyne 动态 68 dB，不能混为一个测量。3.60 mW 是高占空比驱动下 EOM 本体功耗，非全系统。Fig. 4/5 的 2 km Φ-OTDR 台架报告 4 pε/√Hz，与商用 AOM 替换对照。作者指出温漂、硅非线性和约 6.5 ns 响应限制。

## Slide 7
光子 AI：把线性运算放进光学路径
以 y = W x 为例，输入和权重需被编码到光场
依据：TASK-007 正式调研报告 §光子 AI；Wetzstein 等 2020, Nature
Notes: 以矩阵向量乘法说明：电子数据编码到光，光学网络实现线性变换，探测转换为电信号。完整推理还涉及激光、调制器、存储、非线性、校准和电子输出；不能只计光学核心能耗。

## Slide 8
三类光学计算架构，限制条件各不相同
MZI、微环/WDM 与衍射传播分别利用不同物理机制
依据：TASK-007 正式调研报告 §3；Zhou 等 2021；Feldmann 等 2021
Notes: MZI 用相位和干涉形成可调线性变换；微环与波分复用利用波长选择和加权；衍射结构利用传播与相位调制形成任务相关映射。图是通用机理简化图，并非某篇论文的实际器件版图。

## Slide 9
Ahmed 2025：光子核心与电子系统共同运行 AI
根据原论文 Fig. 2 改绘；任务准确率见 Table 1
根据 Ahmed 等（2025）Fig. 1/2、Table 1 改绘；doi:10.1038/s41586-025-08854-x
Notes: 原论文 Fig. 2(a–c) 把 host、DCI、PTC 和 ABFP 计算链分开。本图是根据原文改绘，不是论文原图。4 个 128×128 PTC 与 2 个 DCI；作者报告 65.5×10¹² ABFP16 ops/s、78 W 电子功率和 1.6 W 光功率。Table 1：ResNet18 CIFAR-10 86.4% 对 FP32 88.3%；BERT-Tiny IMDb 83.2% 对 86.2%，但 SQuAD F1 12.0 对 43.5。ImageWoof 结果经过专门重新训练。主文未给完整统一墙插和各任务能耗；Methods 另列八只激光器每只 1.25 W 电功率。

## Slide 10
以 1×2 MMI 为例：设计需要穿过物理验证链
从性能要求到几何、仿真、优化、版图与检查
依据：TASK-005 技术地图；TASK-007 §Agentic PIC；概念示意
Notes: 用 1×2 MMI 贯穿后续三页。输入目标包括两路功率分配、损耗、波长及工艺边界；宽度 W、长度 L 是可调几何参数。仿真检查传输与不平衡，版图需满足 DRC。此页是教学示例，没有运行仿真。

## Slide 11
脚本生成与物理求解器循环的验证层级不同
左：生成代码；右：规则闸门、求解器数值、评价与迭代
依据：PICopilot §3.6/§4.1.4；Kharel §2/Fig. 1
Notes: 此图右侧是 Kharel 等 Fig. 1 和 §2 支持的通用求解器在环路径，不代表 PICopilot 已实现。PICopilot 内部 Script Evaluator 用静态代码检查、自定义检查库和 LLM，benchmark 才在外部执行脚本并比对参考输出；因此其 48/48 不是 Agent 内部电磁仿真迭代证据。Kharel 的 acceptance criteria 由工程师给定。

## Slide 12
Agentic PIC 参考架构：约束必须进入工具链
需求、设计知识、专业工具与物理反馈形成可追溯循环
综合 TASK-005 参考架构与 TASK-007 §4 改绘
Notes: 1×2 MMI 的要求先形成可检查设计规范；Agent/Harness 管理步骤与工具接口；器件模型和 PDK 提供知识边界；仿真、版图和 DRC 给出可核验输出。反馈不应由模型自评代替物理计算。图为综合参考架构。

## Slide 13
PhIDO：自然语言进入研究级 PIC 设计流程
原论文 Fig. 1 连接解释、设计、版图与电路验证
输入
自然语言 → 实体/规格 → YAML DSL 与 Pydantic 校验
工具
gdsfactory 生成 GDS/DRC；部分任务经 SAX 电路模型
验证边界
102 个 prompt；结构/电路级 proof-of-concept，非 foundry signoff
Sharma 等（2025），APL Machine Learning，Fig. 1 原图；CC BY 4.0。
doi:10.1063/5.0300741；Fig. 1 · Sources: doi:10.1063/5.0300741；Fig. 1
13/20
Notes: 解释图中四段：interpreter、designer、layout、circuit verification；前两段是 LLM Agent，后两段主要是算法模块。102 个 prompt 中 level 1/2/3/4 为 23/10/60/9，7 模型每题各 5 次。Fig. 5 显示复杂度升高后成功率下降；正文报告单器件最高约 91%、levels 1–3 汇总 pass@5 最高 58%。Table II 的 S 仅要求有效 schematic 与 GDSII。FDTD 分支未进入主发布；结构成功不等于性能达标或 foundry signoff。

## Slide 14
PICopilot：多 Agent 协作生成 PIC 设计脚本
原论文 Fig. 2 展示任务分解、检索、合成与静态评价
任务
48 个脚本任务：基础 12 / 中等 12 / 高级 24
内部反馈
静态检查 + 自定义检查库 + LLM；并非求解器反馈
外部评分
脚本运行结果与参考输出相符；≥3/15 次才计 solved
Jiang 等（2026），ICCAD 论文预印本，Fig. 2 原图；学术汇报引用。
arXiv:2608.01791；Fig. 2 · Sources: arXiv:2608.01791；Fig. 2
14/20
Notes: 图中 PIC Designer 提供任务；Task Planner 分解，Function-specific Script Generator 经手册 RAG 生成代码，Script Synthesizer 汇总。§3.6 明确 Script Evaluator 内部用静态代码检查、自定义检查库和 LLM，不直接运行耗时的 PIC 工具。§4.1.4 的 benchmark 另运行脚本，功能结果与参考一致算 trial 成功，至少 3/15 次计 task solved。作者报告 48/48、总 pass@1 93.9%、pass@5 99.9%；都不是物理性能资格验证。本项目未核实公开实现。

## Slide 15
AutoPhotonicDesign：真实物理求解器驱动迭代
原论文 Fig. 2 展示被动弯曲器件的 50 次实验过程
规则与反馈
人类定目标；显式 DRC → Tidy3D 等求解器 → 定量验收
原图案例
12 µm SiN 弯曲：0.460 → 0.109 dB，50 次预算
边界
多物理 MZM 初始设置由专家纠错；结果是数值仿真
Kharel 等（2026），arXiv:2606.00915，Fig. 2 原图；学术汇报引用。
arXiv:2606.00915；Fig. 2 · Sources: arXiv:2606.00915；Fig. 2
15/20
Notes: 红叉为丢弃尝试、绿点为保留结果、绿线为迄今最优。弯曲器件是 400 nm SiN、1550 nm、150 nm 最小特征、12 µm 半径的仿真；50 是预算，最优在第 38 次。Fig. 3 另有 39 次 PN 结迭代、Fig. 5 有 192→0 DRC violations。多物理 MZM 首次在 30 GHz 得到约 15 Ω，参考值 48 Ω；Table S2 记录专家修正 mode 识别及 junction shunt 等设置，之后才进入九设计的自治循环。故不应宣称无条件独立理解物理。

## Slide 16
PhIDO、PICopilot、Kharel：成功定义不同
结构/GDS、脚本功能、数值验收分别位于不同层级
依据：PhIDO Fig. 1/Table II；PICopilot Fig. 2/Table 2–3；Kharel Fig. 1/Table S2
Notes: 完整八列比较表在 references/task-016-evidence/agentic-pic-comparison.md。PhIDO 的 S 是有效 schematic/GDSII；PICopilot 的 #Solved 是脚本外部运行后参考输出相符、至少 3/15 次；Kharel 是人类提供规则和定量目标后以求解器数值通过验收。它们不能按 91%、48/48 和器件损耗作单一能力排名。

## Slide 17
三方向形成不同的候选研究问题
综合比较研究对象、已验证进展和仍待考察的边界
依据：TASK-006 候选路线；TASK-007 候选路线总结
Notes: 路线 A 正式名称为证据优先的 Agentic PIC Harness 方法研究，B 是 DAS 系统需求到光电混合集成约束的可追溯传播，C 是光子 AI 的器件误差—任务精度—系统成本联合证据链。图中是压缩后的题眼；三条均不是已选课题，不能用单一成熟度排序。个人更希望进一步研究 Agentic PIC 中真实物理设计问题。

## Slide 18
从需求理解到物理验证：约束能否贯穿设计？
四层技术问题对应不同论文已有能力和待核证据
依据：PhIDO Fig. 1；PICopilot Fig. 2；AutoPD Fig. 2；PICBench；TASK-007 §研究缺口
Notes: PhIDO 与 PICBench 展示结构化表示；AutoPhotonicDesign 展示人类设定约束后的求解器循环；PICopilot 展示脚本评价。值得进一步核验的是复杂物理约束的表达、一致性、跨工具传递与设计过程保持，而不是断言整个领域没有物理约束能力。

## Slide 19
个人倾向：从物理约束理解切入真实 PIC 设计
Agentic PIC Design 是主要方向；具体技术方案尚待讨论
来源：用户确认的个人倾向；TASK-007 候选路线仅作背景
Notes: 总体目标是让 AI 在专业工具与物理要求支持下参与真实器件/电路设计。当前优先研究设计需求理解和物理约束处理，随后可能延伸到工具执行、仿真反馈与跨任务复用。三个未决问题：已有方法做到何种程度；侧重表达、冲突、传递还是保持；选择什么物理任务验证价值与通用性。

## Slide 20
总结与组内讨论
以证据约束判断，以具体设计任务收敛问题
三点收获
DAS、光子 AI、Agentic PIC 的研究对象与技术体系不同
Agentic PIC 已覆盖结构、脚本、仿真在环等不同能力层级
个人倾向优先关注需求理解与物理约束处理
两个讨论问题
是否适合优先深入 PIC 设计需求与物理约束处理？
下一阶段聚焦哪些具体技术问题和代表工作，才能明确研究贡献？
当前是研究倾向，不是已确定的课题、算法或实验计划。
来源：TASK-007 正式报告与候选路线；用户确认的最新研究倾向 · Sources: TASK-007 正式报告与候选路线；用户确认的最新研究倾向
20/20
Notes: 结束时用三个收获复述证据边界，不作完成系统或实验承诺。请导师和师兄师姐优先讨论切入问题是否合适，以及用哪类具体 PIC 器件或电路任务检验其价值。预留问答。